Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej

| OPIS TECZNICZNY POJAZDU - śmieciarki bezpyłowej |
| --- |
| Kolor | H3297ORAN lub biały; |
| Kabina z zewnątrz | stalowy zderzak, barwiona szyba oraz elektrycznie sterowane szyby boczne, lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, szyba barwiona, podgrzewana, blokada drzwi: lewych i prawych, 2 kluczyki, przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona, lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika, lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika, lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu, wsporniki lusterek dla nadwozia o szerokości 2,50 - 2,60 m, elektryczna regulacja lusterek głównych, światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami, reflektory przednie dla ruchu prawostronnego, dwa światła ostrzegawcze lub listwa ostrzegawcza na dachu kabiny; |
| Kolory | kolor panelu reflektora, zderzaka i osłony stopnia kabiny: szary, kolor podwozia szary (standardowy); |
| Wnętrze kabiny | lewostronny układ kierowniczy, regulowana kolumna kierownicy, podziałka prędkościomierza km/h, pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa, podwójny fotel zmiennika, środkowy fotel z biodrowym pasem bezpieczeństwa, zewnętrzny fotel z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza, przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W, elektrycznie otwierane szyby, trójkąt ostrzegawczy, lewarek i klucz do kół, apteczka, gaśnica, |
| Komunikacja i wsparcie kierowcy | złącze, 2-stykowe, do Systemu zarządzania flotą (FMS), tachograf cyfrowy (z aktualną legalizacją), nominalne ustawienie ogranicznika prędkości 85 km/h, radioodtwarzacz CD, układ 2 głośników, antena zespolona - AM/FM i GSM, z zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS, antena CB, z wyjściem instalacji do przyłączenia radia CB, akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa; |
| Zawieszenie i osie | oś przednia - paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator, maks. obciążenie 7-8 ton, tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, obciążenie od 11,5 do 12 ton; |
| Koła i opony | pierwsza oś przednia: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00, pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00, zapasowe: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00, pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową, pierwsza oś przednia: rozmiar opon 315/80R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, prędkość maks. 110 km/h, zastosowanie: osie skrętne - drogi utwardzone i nieutwardzone, pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/80R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, zastosowanie: osie napędzane - drogi nieutwardzone, koło zapasowe: rozmiar opon 315/80R22.5, wskaźnik obciążenia 156/150, zastosowanie: osie skrętne - drogi utwardzone i nieutwardzone, układ wskaźnika ciśnienia w ogumieniu, w którym układ monitoruje różnice ciśnień między kołami, ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu są podawane na wyświetlaczu LCD na tablicy przyrządów; |
| Układ napędowy | silnik do 7.5-litrów, 6-cylindrowy rzędowy, moc maksym. do 220 kW (300 KM), oczyszczanie gazów wydechowych z wykorzystaniem technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna), ręczna skrzynia biegów, 6 do 9 biegów, skrzynia biegów z napędem bezpośrednim, przełożenie tylnej osi 5,13- 5,14, napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego; |
| Układ hamulcowy | hamulec wydechowy, wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, dwuobwodowy układ sprężonego powietrza, sterowanie hamulcem pneumatycznym za pomocą zaworu obciążeniowego osi tylnej, sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem; |
| Podwozie | rozstaw osi 4.10 - 4.15 m / zwis tylny 1.83 m, wysokość podłużnicy 220-260 mm, grubość 6,0 do 7.00 mm, wzmocnienie wewnętrzne z przodu, rura wydechowa do góry, zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 150-200 litrów, uchwyt koła zap. z boku, błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC, zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC, zbiornik płynu AdBlue o pojemności ok. 26 litrów; |
| Sprzęg i wyposażenie do podłączenia przyczepy | poprzecznica zamykająca; |
| Nadwozia i przygotowania do nadwozi | złącze regulacji prędkości obrotowej silnika zamontowane na przedniej przegrodzie kabiny, funkcje regulacji prędkości obrotowej silnika, wstępnie ustawione prędkości obrotowe silnika oraz ogranicznik prędkości do zastosowań specjalnych, złącze aplikacyjne sterowania funkcjami nadwozia, zamontowane na przedniej przegrodzie kabiny, sygnały elektryczne – 'Mechanizm odchylania kabiny zablokowany' oraz 'Silnik pracuje', zasilanie 24 V przed zapłonem i po włączeniu zapłonu, zapasowe przewody do deski rozdzielczej, dolne wsporniki mocujące nadwozie i płyty mocujące montowane do podwozia, złącze aplikacyjne dla śmieciarki, funkcja hamulca wg EN 1501-1; |
| Wał odbioru mocy (WOM) | sterowanie PTO skrzyni biegów zawierający wyłącznik PTO na desce rozdzielczej i zawór sterujący PTO w obrębie podwozia, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały wejściowe włączania i wyłączania przystawki PTO oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO; |
| Zasilanie elektryczne | alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah; |
| Przepisy bezpieczeństwa | wyłącznik główny sterowany ręcznie; |
| Aspekty prawne | emisja spalin Euro 5; |
| Warunki zastosowania | zimne warunki klimatyczne, z temperaturami spadającymi poniżej -18 stopni Celsjusza, niepodgrzewany separator wilgoci z filtrem wstępnym, wlot powietrza na dachu lub u góry z tyłu kabiny; |
| Serwis i konserwacja Samochód wraz z zabudową | gwarancja: 2 lata na naprawę awarii samochodu oraz zabudowy, 2 lata na elementy układu napędowego, 2 lata na lakier kabiny i zabudowy; |
| Zabudowa śmieciarki bezpyłowej posiadające certyfikat CE Zasyp typ zamknięty spełniający warunki PN-EN 1501-1 | zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z podłogą płaską lub owalną, z urządzeniem załadowczym tylnym, fabrycznie nowa,/dopuszcza się zabudowę skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach wykonana z jednolitych blach, podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach/, zabudowa montowana na ramie, gaśnica pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m3, odwłok wykonany z blachy Hardox o grubości od 6 do 8 mm lub innej stali o podwyższonej twardości o grubości od 6 do 8 mm, objętość kosza zasypowego wraz z wanną min. 1,5 m3, mechanizm zgniatania liniowo-płytowy (szufladowy), stopień zagęszczania odpadów min 1:5, możliwość zmiany stopnia zagęszczenia w układzie hydraulicznym, sterowanie z kabiny, ręczne, półautomatyczne oraz automatyczne sterowanie cyklem zgniatania, możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową lub równo ze skrzynią ładunkową, celem dokładnego oczyszczenia skrzyni, sterowanie płytą wypychającą ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z kabiny kierowcy, prowadzenie płyty wypychającej oparte na ślizgach, umieszczone na ścianach bocznych zabudowy, w odległości nie mniejszej niż 150 mm od podłogi, układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą , urządzenie załadowcze uniwersalne dostosowane do współpracy z pojemnikami 80-1100 litrów możliwość automatycznego spowolnienia prędkości końcowej podnoszenia i opuszczania zasypu dla pojemników 80-1100 litrów, czujnik rozpoznawania pojemnika, siłowniki unoszenia wanny zasypowej umieszczone na bocznych ścianach, światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu, reflektor roboczy zamontowany w odwłoku, kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zamontowany w kabinie kierowcy, dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznymi informującymi kierowcę o zajęciu stopnia oraz dający możliwość: ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia cofania pojazdu, rozłączenia układu zgniatania. możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi, zabudowa odpowiadająca najnowszym wytycznym CE, komunikacja czujników elektronicznych, oraz diagnostyka zabudowy oparta na systemie CAN BUS. |

- Zabudowa typu zamkniętego zgodnie z normą EN-PN  1501-1 2011 tj. system zamknięty od poziomu podestu i system zamknięty od poziomu terenu

- Urządzenie zasypowe zamontowane śrubami na drzwiach uchylnych zgodnie z EN 1501