SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa

fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ustka, dnia 03-08-2012 zatwierdzam niniejszą specyfikację:

Prezes Zarządu

Inż. Grzegorz Nosewicz

………………………………

(Kierownik Zamawiającego)

| 1. | INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: |
| --- | --- |

  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej o parametrach technicznych określonych w punkcie 2 niniejszej SIWZ.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stornie internetowej Zamawiającego.

  - Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

    - Zamawiający” – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce.

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

    - „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    - „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

    - „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  - Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

Dokładny adres do korespondencji: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgkustka.pl

NIP: 839-10-36-755

REGON: 770948932

Numer rachunku bankowego: BS Ustka 53 9315 0004 0000 1313 2000 0010

Tel. /59/ 814-48-11

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: /59/ 814-42-77

| 2. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: |
| --- | --- |

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej, nie noszącej śladów użytkowania i wyprodukowanej w 2011 lub 2012 roku.

- Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów

- Ofertowana śmieciarka bezpyłowa musi posiadać niezbędne wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

- Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe śmieciarki i jej wyposażenia zawiera Opis techniczny pojazdu, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu i gwarancji (wszelkie wykonywane naprawy i przeglądy, w tym zużyty materiał i robocizna):

- na cały pojazd: 24 miesiące,

- na naprawę awarii pojazdu oraz zabudowy: 24 miesiące,

- na elementy układu napędowego: 24 miesiące,

- na lakier kabiny i zabudowy: 24 miesiące.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na obsługę i naprawę przedmiotu dostawy, a także  dostawę części i materiałów eksploatacyjnych. Serwis  winien znajdować się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Serwis  musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych dostarczonego pojazdu w siedzibie Zamawiającego, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 24 h od momentu zgłoszenia.

- W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem.

- W sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 72 h, Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia  Zamawiającemu śmieciarki bezpyłowej zastępczej.

- Warunki realizacji dostawy:

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy w bazie sprzętowej zlokalizowanej w Ustce ul. Wiejska 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz do przeprowadzenia testów próbnych śmieciarki na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w SIWZ. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. Ponadto w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wizji lokalnej celem oceny jakości i terminowości prac oraz zgodności wykonania przedmiotu zamówienia ze specyfikacją.

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:

- sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy u Zamawiającego;

- przekazanie w dniu odbioru dokumentu gwarancyjnego określającego: warunki serwisowania oferowanej śmieciarki z wyposażeniem, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy gwarancyjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego) oraz zobowiązanie do zapewnienia śmieciarki bezpyłowej zastępczej w przypadku napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 72 godziny;

- przekazanie w dniu odbioru:

- instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim (w wersji drukowanej oraz elektronicznej);

- katalogu części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów (w wersji drukowanej i elektronicznej);

- informacji o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach;

- dokumentu potwierdzającego homologację lub dopuszczenie pojazdu do ruchu,

- certyfikatu homologacji silnika, spełniającego EURO 5.

- Dodatkowe informacje – przeszkolenie w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu:

- dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi przedmiotu zamówienia,

- szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego,

- koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca.

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie technicznym pojazdu za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.

UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

| 3. | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: |
| --- | --- |

Wymagany termin realizacji – dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

| 4. | OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: |
| --- | --- |

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek tez zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę minimum 3 sztuk pojazdów specjalistycznych – śmieciarek, o wartości nie mniejszej niż 410.000,00 zł brutto za śmieciarkę, przy czym dostawa ta może być realizowania w ramach jednego lub kilku zamówień oraz wykonywał należycie usługę serwisu gwarancyjnego  minimum 3 sztuk pojazdów specjalistycznych- śmieciarek   przez okres 24 miesięcy poprzez autoryzowany  serwis gwarancyjny, który znajduje się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego ;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 4.2. SIWZ,  składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 5 SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełnić łącznie warunki, o których mowa w pkt. 4.1. SIWZ. Warunek określony w pkt. 4.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ. Z treści przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

| 5. | WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: |
| --- | --- |

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

    - wykaz wykonanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1.2. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

    - wykaz wykonanych usług serwisu gwarancyjnego minimum 3 sztuk pojazdów specjalistycznych – śmieciarek  przez okres 24 miesięcy, realizowanych poprzez autoryzowany  serwis gwarancyjny, który znajduje się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1.2. SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5.2.2. oraz 5.2.3. i 5.2.4., składają dokumenty zgodnie przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis odnośnie terminów stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że zaoferowana śmieciarka bezpyłowa spełnia wymagania techniczne Zamawiającego,  Zamawiający żąda przedłożenia opisu technicznego śmieciarki bezpyłowej oferowanej przez Wykonawcę, wraz z podaniem producenta i modelu oferowanego pojazdu specjalistycznego, sporządzony ze szczegółowością określoną w załączniku nr 6 do SIWZ – Opisem technicznym pojazdu.

- Wymagane w punkcie 5.1.2. SIWZ oraz w punktach od 5.2. do 5.6. SIWZ dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ należy przedstawić w formie oryginału.

- W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania.

- Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą  pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w pkt. 5.8. SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 5.1. i 5.6. SIWZ powinny zostać złożone łącznie, natomiast wymienione pkt. od 5.2. do 5.5. SIWZ – odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

| 6. | INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI: |
| --- | --- |

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem pkt. 6.3. SIWZ.

- Forma pisemna, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PZP, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 6.4. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1.6. SIWZ.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Andrzej Kuczun, tel. /59/ 814-48-11.

| 7. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: |
| --- | --- |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

| 8. | TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: |
| --- | --- |

- Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

| 9. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: |
| --- | --- |

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

| 10. | OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: |
| --- | --- |

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione"). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie 5 SIWZ.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na każde zadanie. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert spełniający warunki określone w niniejszej SIWZ, w oparciu o ustalone w punkcie 13 SIWZ kryteria oceny ofert.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały i zaadresowanej do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie 11.2. SIWZ oznaczonej napisem: Przetarg nieograniczony: „Dostawa śmieciarki bezpyłowej”- nie otwierać przed dniem 21.08.2012 r. godz. 11³º”

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.6. SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".

| 11. | MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: |
| --- | --- |

- Termin składania ofert upływa 21.08.2012 r. o godz. 11ºº. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o. o. , 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2012 r. o godz. 11³º, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

| 12. | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: |
| --- | --- |

- Wykonawca przedstawi cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena jest ceną stałą i nie będzie podlegała zmianom.

- Oferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w szczególności koszty dostawy śmieciarki bezpyłowej, przeprowadzenia testów próbnych, przeszkolenia pracowników w zakresie jej obsługi, a także podatek VAT.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

- Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| 13. | OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi: cena – 90%, zużycie energii – 4%, emisja CO2 – 3%, emisja zanieczyszczeń – 3%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 90. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=Cn/Cb x 90 gdzie: C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cb – cena brutto badanej oferty Zużycie energii – ocenie zostanie poddane zużycie energii wyrażone w MJ/km – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez wykonawcę i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l. Powyższe dane Wykonawca wyliczy, zgodnie z wzorem podanym w formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów – 4. Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru: Z=Zn/Zb x 4 gdzie: Z – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium zużycia energii Zn – najniższe zużycie energii spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zb – wartość zużytej energii oferty badanej Emisja dwutlenku węgla (CO2) – ocenie zostanie poddana emisja dwutlenku węgla wyrażona w g/km z dokładnością do pełnego grama wartość w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podana w ofercie przez wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559). Maksymalna liczba punktów – 3. Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największa ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru: ECO2n=ECO2n/ ECO2b x 3 gdzie: ECO2 – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium emisji CO2 ECO2n – najniższa emisja CO2 spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ECO2b – wartość emisja CO2 oferty badanej Emisja zanieczyszczeń (EZ): tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – ocenie zostanie poddana emisja zanieczyszczeń wyrażona w g/km z dokładnością do trzech miejsc po przecinku suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów podana w ofercie przez wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559). Maksymalna liczba punktów – 3. Oferta o najniższej łącznej wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (HC) wyrażonej w (g/km), uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru: EZ=EZn/ EZb x 3 gdzie: EZ – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium emisji zanieczyszczeń EZn – najniższa emisja zanieczyszczeń spośród ofert niepodlegających odrzuceniu EZb – wartość emisji zanieczyszczeń oferty badanej Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów obliczoną wg wzoru: P = C + Z + ECO2 + EZ Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. |
| --- | --- |

| 14. | INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: |
| --- | --- |

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 14.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta a także, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przed podpisaniem umowy banku oraz numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma dokonać przelewu wynagrodzenia za zrealizowaną usługę.

- W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

| 15. | ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: |
| --- | --- |

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu dostawy śmieciarki bezpyłowej – jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe jest dostarczenie pojazdu w wymaganym terminie.

- W żadnym wypadku postanowień klauzuli pkt. 15.4. SIWZ nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy.

- Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

| 16. | INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

| 17. | POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: |
| --- | --- |

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (faxem), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. – 17.1.2. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt. 17.5.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

| 18. | ZAŁĄCZNIKI: |
| --- | --- |

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Wzór umowy

- Wykaz wykonanych dostaw

- Opis techniczny pojazdu

P R E Z E S    Z A R Z Ą D U

GRZEGORZ  NOSEWICZ