Znak sprawy:  1/2019

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

76-270 Ustka, ul. Wiejska 7

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych pn.

„Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce”, w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

SIWZ opracował:

Zatwierdził:

Robert Krupa									Prezes ZGK sp. z o.o.

Grzegorz Nosewicz

Ustka, data 08.01.2019r.

## Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:

## Dane Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

## Dokładny adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7

## Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgkustka.pl

## Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkustka.pl

## Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: /59/ 814-48-11

## NIP: 839-10-36-755

## REGON: 770948932

## Numer rachunku bankowego: BS Ustka 53 9315 0004 0000 1313 2000 0010

## Godziny pracy Zamawiającego:

## - od  poniedziałku do piątku  w godz. od 7:30 do godz. 15:00,

## Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

## Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie  robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce”, w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

    - Lokalizacja zadania: dz. nr:  906/44, 906/45 i 906/76 Województwo pomorskie, Powiat słupski Gmina miejska Ustka, Obręb: 0001.

  - Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania (części zamówienia):

3.2.1     ZADANIE NR 1 – Wykonanie  robót budowlanych kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych, działka nr 906/44 oraz działka nr 906/45  „PSZOK” w Ustce, przy ul. Wiejskiej.

3.2.1.1.   Zadanie nr 1 obejmuje budowę następujących obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą :

- wiaty garażowej trzystanowiskowej,

- wiaty garażowej dwustanowiskowej,

- wiaty magazynowej,

- kontenera socjalnego,

-zbiornika wód deszczowych,

-zbiornika przeciwpożarowego podziemnego,

-zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne,

-zbiornika bezodpływowego na ścieki z mycia pojazdów.

- zadanie obejmuje wycięcie krzewów i drzew, w tym uzyskanie niezbędnych w tym zakresie decyzji i pozwoleń oraz

uzgodnień

3.2.1.2 Ogólna charakterystyka zakresu robót dla zadania 1 (części 1):

Roboty  rozbiórkowe, budowa hal magazynowych, boksów garażowych, zabudowy muru oporowego. Projektowana hala magazynowa to budynek parterowy niepodpiwniczony. Dach nad budynkiem jednospadowy. Dach zielony- pokrycie prekultywowaną matą wegetacyjną.  Konstrukcja budynku w postaci ścian żelbetowych oraz szkieletowej konstrukcji stalowej. Dach w konstrukcji stalowej. Ściany pokryte blachą trapezową , budynki boksów garażowych parterowe, fundamenty żelbetowe ściany i dach obudowane blachą trapezową mocowaną do konstrukcji stalowej, dach zielony. Wzdłuż rampy mur oporowy żelbetowy z barierkami stalowymi. 
Obiekty kubaturowe tj. wiaty magazynowe i garażowe, kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe, powierzchnie utwardzone tj. plac pod kontenery na odpady, drogę wewnętrzną, plac,   manewrowy przed wiatami, stanowiska dla urządzeń do zgniatania i belowania selektywnie zebranych odpadów, rampę   rozładunkową sieci sanitarne, tj: sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu.

3.2.1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, poniżej wskazana dokumentacja projektowa, która jako załączniki nr 8 stanowi integralną część  SIWZ oraz umowy:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
Branża drogowa - EGZEPLARZ 1– załącznik nr 8.1.;

- Projekt budowlano- wykonawczy
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
TOM 1 
Projekt Zagospodarowania terenu; Kategoria obiektu budowlanego XXII - EGZEPLARZ 1– załącznik nr 8.2.;

- Projekt budowlano-wykonawczy TOM 1A Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych – instalacje sanitarne, EGZEMPLARZ 1– załącznik nr 8.3.;

- Projekt wykonawczy ; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
TOM 2K-Ob.3 Hala magazynowa
Projekt konstrukcji; Kategoria obiektu budowlanego XXII – EGZEPLARZ 1–  załącznik nr 8.4;

- Projekt wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
TOM 2K-Ob.2 Boksy garażowe  
Projekt konstrukcji; Kategoria obiektu budowlanego XXII – EGZEPLARZ 1– załącznik nr 8.5;

- Projekt wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
TOM 2K-Ob.4 Mur oporowy
Projekt konstrukcji; Kategoria obiektu budowlanego XXII – EGZEPLARZ 1– załącznik 8.6

- Projekt wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – „PSZOK”
TOM 1C
Branża drogowa; Kategoria obiektu budowlanego VIII – EGZEPLARZ 1– załącznik nr 8.7;

- TOM 1B Część elektryczna, sieci elektryczne i oświetlenie terenu – „PSZOK” – załącznik nr 8.8;

- Szczegółowa specyfikacja techniczna; Branża elektryczna – „PSZOK” – załącznik nr 8.9;

- Przedmiary robót: część budowlana, część elektryczna, część instalacyjna, zagospodarowanie – załącznik nr 8.10

3.2.1.4  Przedmiot zamówienia nie obejmuje  niżej wskazanych kontenerów ujętych w dokumentacji :

W projekcie budowlano – wykonawczym: „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odbieranych i zebranych odpadów komunalnych Działka 906/44, 906/45 – PSZOK” TOM I” Projekt Zagospodarowania Terenu wyłączeniu z realizacji  podlegają następujące elementy wskazane w pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie Terenu, 3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w części opisowej:

Wykaz podlegających wyłączeniu ujętych w projekcie  obiektów na terenie PSZOK w Ustce ppkt. 7. Kontenery na odpady:

- kontenery KP-38 - 2 szt.

- kontenery KP-20 - 4 szt.

- kontenery KP-10 - 2 szt.

- pojemniki 1100L - 8 szt.

Powyższe wyłączenie odnosi się analogicznie do wszystkich zapisów zamieszczonych w całości dokumentacji projektowej wraz z załącznikami”.

3.2.1.5  Nadto wykonawca jest zobowiązany do zamontowania   wagi, którą   posiada Zamawiający
( wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia wagi), Charakterystyka ogólna,  ppkt. 3.4.4. Waga najazdowa  typ. Mikro-Wag R320 25 T.

Parametry techniczne wagi ):

- pomost wagowy o wymiarach 6000 x 3000 mm, o nośności 25 ton wraz z okablowaniem i pełną elektroniką (4 sztuki czujników oraz terminal wagowy GSE 350), stalowy, zabezpieczony farbą antykorozyjną,

- skrzynka nierdzewna na terminal wagowy wyposażona w grzałkę,

- wyświetlacz zewnętrzny wielkogabarytowy 700 mm,

- moduł transmisji radiowej do komunikacji wagi z komputerem Zamawiającego, usytuowanym ok. 100 m od wagi wraz z programem komputerowym do obsługi urządzenia,

Wykonawca jest zobowiązany do (wykonawca zabezpiecza) :

- demontażu, transportu, wykonania fundamentu (przygotowaniu fundamentów pod montaż wagi) oraz montażu wagi (montaż wagi i jej  instalacja) w ZGK Ustka,

- wykonania fundamentu,  zgodnie z załączonym rysunkiem oraz prac ziemnych umożliwiających przeprowadzenie przewodu łączącego pomost wagowy z terminalem wagowym, który wraz deklaracją zgodności załączono jako załączniki nr 12 i 13

- legalizację wagi, wykonanie  całości dokumentacji techniczno – rozruchowej, certyfikaty (legalizacja wagi i uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do użytkowania wagi),

- uruchomienie wagi,

- inne czynności niezbędne do montażu, uruchomienia i pracy wagi

3.2.1.6. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku zastosowania kostki  brukowej – wymagania :  kostka o grubości 10 cm typu klinującego – kość, która uniemożliwia ruchy poszczególnych jej elementów względem siebie”

3.2.1.7 Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik nr 14, tzn. 14. 1 oraz 14.2.

3.2.1.8 Folia PEHD powinna być co najmniej grubości 4 mm.

3.3. Zamawiający dodatkowo informuje:

a) Na terenie brak jest możliwości odprowadzenia wód deszczowych. Jednak mając na uwadze podłoże gruntowe i zastosowaną retencję w rurach zdecydowano się na rozwiązanie takie, że w przypadku deszczów długotrwałych wypełniają się studnie chłonne. Ponieważ zbiornik będzie pełny, nadwyżkę jaka pozostanie z retencji w rurach i studni chłonnych należy wywieść wozami WUKO.

b) Ponieważ istniejący wodociąg nie zapewni odpowiednich parametrów dla celów ppoż (wg warunków wydanych w tut wodociągach), zdecydowano się na wykorzystanie wód ze zbiornika 200m3, który jest uzupełniany wodą czystą.

c) Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w projekcie  instalacji sanitarnych TOM 1 A -  str. 32, zbiornik winien być wypełniony w 80%, a pozostała część stanowi rezerwę na spływy wód deszczowych podczyszczonych w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem i studniach chłonnych (zawiesina opada, a woda czysta jest odprowadzana przelewem do kolejnego urządzenia).

d) O zakładowej sieci wodociągowej stanowi pkt 2.1 w projekcie  instalacji sanitarnych TOM 1 A;

e) średnioroczna wielkość spływów wód deszczowych na tym terenie dla Ustki to 655mm. Dane te są zamieszczone w internecie i w PGO dla Ustki. A dokładne rozgraniczenie poszczególnych wielkości spływów wód deszczowych jest zawarta w pkt 3.1 w projekcie  instalacji sanitarnych TOM 1 A.

f) W pkt 3.9.3 w projekcie  instalacji sanitarnych TOM 1 A jest przedstawiona teoretyczna wielkość ścieków czystych z punktu czerpalnego (ze zbiornika ppoz) dla czasu t=4h gaszenia pożaru (109,2 m3/d).

ZASTRZEŻENIE PONIŻEJ WYKAZANO  DOKUMENTY WSPÓLNE DLA ZADANIA I ORAZ ZADANIA II:

- Projekt budowlano wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych 
INFORMACJA BIOZ 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy załącznik nr 9

- Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych 
DZIAŁKA 906/44, 906/45 – „PSZOK”
DZIAŁKA 906/76 – „DRUGIE ŻYCIE” 
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna  - OGÓLNOBUDOWLANA – EGZEMPLARZ 1, załącznik nr 10.

3.2.1.4  Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45 00 00 00 - 7    Roboty budowlane;

45 10 00 00 - 8     Przygotowanie terenu pod budowę;

45 20 00 00- 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty w                 
                            zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45 22 31 00 - 7    Montaż konstrukcji metalowych;

45 34 20 00 – 6    Wznoszenie ogrodzeń;

45 23 32 00 - 1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni;

45 31 00 00-3      Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9       Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3.2.2.  ZADANIE NR 2 – Wykonanie  robót budowlanych kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych - Drugie Życie,   działka  nr 906/76 w Ustce, przy ul. Wiejskiej.

3.2.2.1  Zadanie nr 2 obejmuje :

- rozbiórkę budynku gospodarczego

- budowę następujących obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą: budynek warsztatowy,

3.2.2.2. Ogólna charakterystyka zakresu robót dla zadania nr 2 (części 2) : 
Roboty rozbiórkowe, budowa hali warsztatowo-magazynowej. Projektowana hala magazynowa to budynek parterowy niepodpiwniczony. Dach nad budynkiem jednospadowy. Dach zielony- pokrycie prekultywowaną matą wegetacyjną. Konstrukcja budynku w postaci ścian żelbetowych oraz szkieletowej konstrukcji stalowej.
 Dach w konstrukcji stalowej.

3.2.2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, poniżej wskazana dokumentacja projektowa, która jako załączniki nr 11 .stanowi integralną część  SIWZ oraz umowy:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych działka 906/76 – „DRUGIE ŻYCIE”
Branża drogowa – EGZEMPLARZ 1 – załącznik nr 11.1;

- Projekt budowlano- wykonawczy;  Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych działka 906/76 – „DRUGIE ŻYCIE”
TOM 3 – Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno- budowlany ; Kategoria obiektu budowlanego XVIII - EGZEMPLARZ 1– załącznik nr 11.2.;

- Projekt wykonawczy ; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych działki 906/76 „DRUGIE ŻYCIE” , TOM 3K-Ob.12 Hala warsztatowo-magazynowa. Projekt konstrukcji; Kategoria obiektu budowlanego XXII – EGZEMPLARZ 4 -– załącznik nr 11.3

- Projekt budowlano-wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych „NOWE ŻYCIE” Projekt rozbiórki – załącznik nr 11.4.;

- Kategoria obiektu budowlanego XXII – EGZEMPLARZ 1 .Projekt wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych działki 906/76 „DRUGIE ŻYCIE”
TOM 3C
Branża Drogowa; Kategoria obiektu budowlanego VIII – EGZEPLARZ 1 – załącznik nr  11.5;

- Przedmiary robót: część budowlana, część elektryczna, część instalacyjna, zagospodarowanie – załącznik nr 11.6

- TOM 3B Część elektryczna, sieci elektryczne i oświetlenie terenu – „DRUGIE ZYCIE” –Szczegółowa specyfikacja techniczna; Branża elektryczna – „DRUGIE ŻYCIE” – załącznik nr 11.7

- Projekt budowlano-wykonawczy TOM 3A-Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych, Hala warsztatowo-magazynowa ,,Drugie-życie” – Instalacje sanitarne, EGZEMPLARZ 1– załącznik nr 11.8

ZASTRZEŻENIE PONIŻEJ WYKAZANO  DOKUMENTY WSPÓLNE DLA ZADANIA I ORAZ ZADANIA II:

- Projekt budowlano wykonawczy; Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych 
INFORMACJA BIOZ 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy załącznik nr  9

- Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych 
DZIAŁKA 906/44, 906/45 – „PSZOK”
DZIAŁKA 906/76 – „DRUGIE ŻYCIE” 
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna  - OGÓLNOBUDOWLANA – EGZEMPLARZ 1, załącznik nr 10.

ZASTRZEŻENIE:

obiekt nr 3 wiata magazynowa na sól oraz wiata magazynowa  na  piasek – podlega wyłączeniu

z dokumentacji projektowej, którą określono w pkt. 3.2.2.3 SIWZ,  tzn. obiekty te  nie stanowią przedmiotu zamówienia  (nie podlega wykonaniu).

Wszelkie zapisy dotyczące obiektu nr 3 wiata na sól oraz wiaty na  piasek, które występują w dokumentacji wskazanej w pkt. 3.2.2.3 SIWZ należy przy określeniu wyceny zgodnie z pkt.20.5 SIWZ , tj. ceny ryczałtowej pominąć.

3.2.2.4  Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:

45 00 00 00 - 7      Roboty budowlane;

45 11 13 00 - 1      Roboty rozbiórkowe;

45 10 00 00 - 8      Przygotowanie terenu pod budowę;

45 20 00 00- 9        Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty w                 
                           zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45 22 31 00 - 7      Montaż konstrukcji metalowych;

45 23 32 00 - 1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

45 31 00 00 - 3      Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00 - 9      Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  - Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dołączoną dokumentacją do SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkami. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.

  - Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie (wzorze umowę zał. 4.1. oraz 4.2 ) oraz związane z wykonaniem robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

  - Wykonawca udzieli 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmuje, także zamontowany osprzęt. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36  miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, gwarancja stanowi kryterium oceny ofert,

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)).

  - W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność te materiały lub urządzenia.

  - Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie : robót montażowych, murarskich, posadzkowych,  tynkarskich, malowania,  utwardzenia terenu placu kostką brukową, budowy rampy, wjazdu, robót małej architektury, przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu oraz operatorów sprzętów budowlanych - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.  z 2018 r. poz. 108). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku do SIWZ – Wzorze umowy zał. 4.1. oraz 4.2 .

## Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:

      - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na realizację jednego lub dwóch  zadań w ramach przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia robót stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

- Finansowanie zamówienia:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej 
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

## Termin wykonania zadania nr 1 i 2 :

- Wykonanie  robót budowlanych w terminie 9 miesięcy licząc od dnia  1 marca  2019  roku, z zastrzeżeniem że wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych już od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana przed dniem 1 marca 2019  roku.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub innych decyzji wymaganych przepisami prawa w terminie do 15 grudnia  2019 roku.

## Warunki udziału w postępowaniu dla zadania nr 1 i 2 :

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8.2.3. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

  - Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu dla każdego zadania nr. 1 i 2  pkt. 8.2.1 oraz 8.2.2, 8.2.3. :

- warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków;

- warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków;

- warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

      - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) ZADANIE 1 – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 800 000 zł brutto;

b) ZADANIE 2 – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, o wartości wykonanej roboty nie mniejszej niż 100 000 zł brutto;

c) w przypadku składania oferty na realizację dwóch zadań, spełnienie warunków udziału dla tych zadań, wskazanych w lit. a) i b), można wykazać jedną  robotą  budowlaną.

d) w przypadku wykazania kontraktu zawartego w walucie innej niż PLN, wartość umowy należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

      - wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach każdego zadania następujące osoby:

DLA ZADANIA NR 1 i 2 .

- osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującą się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej;

ORAZ

DLA ZADANIA NR 1 (wyłącznie) - uwaga warunek nie dotyczy zadnia nr 2 ,

- osobą, która będzie pełniła kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Wykonawca składając ofertę na zadanie nr 1 i 2 może wykazać się tą samą osobą:

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1  ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

  - Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych,  może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.7. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia następujące fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791 ).

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

- wykazu robót budowlanych, wskazanych w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi  załącznik nr 5 do SIWZ;

- wykazu osób, wskazanych w pkt. 8.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osoby mające pełnić wymagane funkcje kierownicze dla każdego zadania odrębnie. Wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz winien zawierać oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – treść oświadczenia zawarto w załączniku nr 6  do SIWZ;

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis odnośnie terminu stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1. i 10.2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na zasadach wskazanych w  pkt. 11.6. SIWZ.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.2. SIWZ na zasadach wskazanych w  pkt. 11.6. SIWZ

## Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających:

- spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- brak podstaw wykluczenia z postępowania.

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający będzie prowadził postepowanie według przepisów ust. 24aa ustawy PZP 
 i skorzysta z przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt. 10 .

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.7. SIWZ Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., składane są w oryginale lub w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub                   w elektronicznej kopii dokumentu lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie dokumentów i oświadczeń w języku obcym.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 lub 3, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań Zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.

  - Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## Podwykonawstwo:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

## Grupa kapitałowa:

- Definicja pojęć:

- grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), dalej ustawa OKiK, rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy OKiK, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKiK,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy OKiK z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;

- przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego)

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10.6. SIWZ.

## Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 15.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Nosewicz , e-mail: sekretariat@zgkustka.pl , fax 59 8144 277

## Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## Termin związania ofertą:

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## Opis sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

- Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

    - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

    - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

    - w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

    - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy;

    - zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.

- Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach:

18.14.1.Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka oraz oznaczona napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony: „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce  z dopiskiem” Nie otwierać do dnia 25 stycznia   2019 r. do godz. 14:00”.

    - Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza przystawienie wyraźnej pieczęci z danymi adresowymi Wykonawcy).

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania kopert/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę należy złożyć w  Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka                    nie później niż do dnia 25 stycznia 2019 r. do  godz. 13:30.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 stycznia  2019  r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ustce przy ul. Wiejskiej 7, pokój nr  5.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

## Opis sposobu obliczenia ceny:

- W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za realizację zadania, na które składa swoja ofertę.

- Jeżeli Wykonawca nie składa oferty na realizacje danego zadania w Formularzu oferty, przy cenie jego realizacji, warunkach gwarancji oraz doświadczeniu kierownika budowy, stawia znak „------” bądź pozostawia pola niewypełnione.

- Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania budowy oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT.

- Zasady kalkulacji ceny:

- Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał rzetelnie.

- Cena ryczałtowa obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia przedmiarów robót, stanowiących jedynie materiał pomocniczy. Żadne błędy obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań technicznych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany ceny ryczałtowej. Przedmiar robót do określenia ceny należy stosować tylko i wyłącznie pomocniczo.

- W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określony za pomocą projektów budowlanych, rysunków technicznych oraz STWiORB, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 2017 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

- Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

## Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

- Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu postępowania zostanie uznana ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

- Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu:

- cena – waga kryterium 60%,

- okres gwarancji – waga kryterium 30%,

- doświadczenie kierownika budowy – waga kryterium 10%.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - cena (C) – cenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 60

gdzie: 
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

    - okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Maksymalna liczba punktów – 30 . Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

- zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji jakości - 0,00 pkt,

- zaoferowanie 48 miesięcy okresu gwarancji jakości - 10,00 pkt,

- zaoferowanie 60 miesięcy okresu gwarancji jakości – 20,00 pkt,

- zaoferowanie 72 miesięcy okresu gwarancji jakości - 30,00 pkt,

Uwaga!
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach: 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy lub 72 miesiące.

W przypadku gdy Wykonawca wskaże w Formularzu oferty odmienny niż wskazany powyżej okres gwarancji, większy od 36 (48, 60, 72) miesięcy Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji wynosi dolną granicę przedziału, w którym się znajduje i przyzna odpowiednią liczbę punktów za przedmiotowe kryterium. W przypadku zaoferowania okres gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania długości okresu gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta;

    - doświadczenie kierownika budowy (D) – ocenie zostanie poddane doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika  robót branży konstrukcyjno-budowlanej, podczas realizacji przedmiotu danego zadania, o której mowa w pkt. 8.2.3.2 a . SIWZ - dla zadania nr 1 i 2 .

Maksymalna liczba punktów – 10. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:

- powierzenie pełnienia funkcji kierownika budowy osobie posiadającej doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej w wymiarze minimum 3 lata i  mniejszym niż 5 lat – 0,00 pkt,

- powierzenie pełnienia funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej osobie posiadającej doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej w wymiarze minimum 5 lat – 10,00 pkt.

Uwaga -  Jedna osoba może pełnić funkcję w zadaniu nr 1 i 2 jednocześnie .

Uwaga :

Informacje dotyczące kryterium określające dane  kierownika  robót branży konstrukcyjno-budowlanej jak :

imię i nazwisko: ………………………………………………

uprawnienia zawodowe: ……………………………………………………………………….

doświadczenie zawodowe w latach na stanowisku kierownika budowy lub kierownika budowy przy robotach branży konstrukcyjno-budowlanej:

- należy podać w ofercie – pod rygorem nieprzyznania punktów za to kryterium, po terminie złożenia ofert nie dopuszcza się uzupełniania danych objętych tym kryterium.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + G +D

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

    - w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

    - dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

###### weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

###### przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

###### przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Ustka , nr  53 9315 0004 0000 1313 2000 0010, z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce” – zadanie ………. (wskazać nr zadania)”.

  - Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.

  - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 23.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    - Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia;

    - Kwota, o której mowa w punkcie 23.10.2. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie  wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno posiadać ważność z okresem co najmniej 30 dni dłuższym licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, winno posiadać ważność na okres minimum 15 dni dłuższy niż okres jaki obejmuje rękojmia za wady.

  - W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (wykonania robót), Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć termin ważności gwarancji (dokument gwarancyjnego) należytego zabezpieczenia umowy na okres obejmujący zmieniony okres realizacji umowy najpóźniej w dniu podpisania aneksu.

  - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Wypłata, o której mowa w pkt. 23.15. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądzu, zawierało postanowienia o obowiązku wypłaty świadczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawartej umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, a także postanowienie o obowiązku wypłaty kwoty z dotychczasowego ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 23.15.

## Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie punktu 21 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4.1. lub 4.2.do SIWZ, w zależności od zadania na którego realizację Wykonawca składał swoją ofertę.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 24.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

- terminu realizacji umowy na skutek:

- przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub przedłużenia postępowania z innych przyczyn (ponad termin 1  marca   2019 roku)-  termin wykonania umowy będzie ustalony od podpisania umowy  jako realizacja zamówienia w terminie 9 miesięcy  licząc  od dnia podpisania umowy,

- konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie  Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane;

- ceny, na skutek:

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,

- odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość robót, od realizacji których odstąpiono,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; pkt. 24.5.5 stosuje się odpowiednio;

- osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 8.2.3.2. SIWZ oraz wymagania zgodnie z kryterium oceny ofert (kryterium doświadczenia) i uzyskać akceptację Zamawiającego;

- sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia.

Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy sytuacji określonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczność robót zamiennych wynika z  wad istotnych projektu;

- zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 13.3. SIWZ.

  - Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty Odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.7.1-25.7.2 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt. 25.8.1. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych:

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej PLN.

## Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## oświadczenie RODO  – oświadczenie żądane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przy czym brak złożenia oświadczenia nie skutkuje odrzuceniem oferty oraz wykluczeniem wykonawcy, wykonawca może złożyć oświadczenie zarówno przy złożeniu oferty jak tez odrębnie na wezwanie zamawiającego. .

## Załączniki do SIWZ:

- Formularz oferty

- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- 4.1. i 4.2. Wzór umowy

- Wykaz Robót - dla zadania nr 1 oraz  dla zadania nr 2

- Wykaz osób – dla zadania nr 1 oraz  dla zadania nr 2

- Informacja w zakresie grupy kapitałowe;

- 8.1  -  8.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1

- Informacja BIOZ (PSZOK & DRUGIE ŻYCIE)

- Specyfikacja techniczna - OGÓLNOBUDOWLANA

- 11.1-11.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie 2

- Fundament - waga

- Deklaracja zgodności - waga

- Dokumentacja geotechniczna cz. I i  cz. II

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.