Załącznik nr 5.1. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce

Zadanie częściowe nr 1 – Zakup i dostawa kontenerów

| Lp. | Nazwa sprzętu / minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Opis techniczny oferowanego produktu (uwaga kolumnę wypełnia Wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ) Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Kontener odkryty Ilość: 2 sztuki Parametry: Sprzęt fabrycznie nowy, bez cech użwalności, rok produkcji 2019 lub 2020 Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: wymiary wewnętrzne: długość: 3750 mm, szerokość: 1900 mm, wysokość: 1400 mm, konserwowany farbą epoksydową w kolorze zielonym ( RAL 6028 lub 6005), grubość poszycia ścian i drzwi – minimum 2,5 mm, grubość dna kontenera – minimum 3 mm, wszystkie elementy składające się na kontener spawane spawem ciągłym, drzwi otwierane na zewnątrz dwudzielne, haki zamontowane na bokach do mocowania siatki, rolki zamontowane na ramie kontenera ( 180 mm ceownik), elementy ruchome wyposażone w smarowniczki, przystosowany do samochodu z urządzeniem hakowym 1200 mm, wyposażony w zwijaną plandekę, gwarancja 24 m-ce | Marka, model, rok produkcji: Parametry |
| 2. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Kontener odkryty Ilość: 4 sztuki Parametry sprzętu: Sprzęt fabrycznie nowy, bez cech użwalności, rok produkcji 2019 lub 2020 Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: wymiary wewnętrzne: długość: 6000 mm, szerokość: 2300 mm, wysokość: 1800 mm, konserwowany farbą epoksydową w kolorze zielonym ( RAL 6028 lub 6005), grubość poszycia ścian i drzwi – minimum 3 mm, grubość dna kontenera – minimum 5 mm, wszystkie elementy składające się na kontener spawane spawem ciągłym, wzmocnienia poziome wzdłuż kontenera w ilości 2 szt., drzwi otwierane na zewnątrz dwudzielne, zamontowane na trzech zawiasach na skrzydło, elementy ruchome wyposażone w smarowniczki, przystosowany do samochodu z urządzeniem hakowym 1570 mm, wyposażony w zwijaną plandekę: 2 sztuki – zwijane na stronę prawą, 2 sztuki – zwijane na stronę lewą, drabiny zewnętrzne zamocowane z lewej i prawej strony przodu kontenera, gwarancja 24 m-ce. | Marka, model, rok produkcji: Parametry |
| 3. | Nazwa sprzętu/wyposażenia Kontener odkryty Ilość: 2 sztuki Parametry sprzętu: Sprzęt fabrycznie nowy, bez cech użwalności, rok produkcji 2019 lub 2020 Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: wymiary wewnętrzne: długość: 6000 mm, szerokość: 2300 mm, wysokość: 2350 mm, konserwowany farbą epoksydową w kolorze zielonym ( RAL 6028 lub 6005), grubość poszycia ścian i drzwi – minimum 3 mm, grubość dna kontenera – minimum 5 mm, wszystkie elementy składające się na kontener spawane spawem ciągłym, wzmocnienia poziome wzdłuż kontenera w ilości 2 szt., drzwi otwierane na zewnątrz dwudzielne, zamontowane na trzech zawiasach na skrzydło, elementy ruchome wyposażone w smarowniczki, przystosowany do samochodu z urządzeniem hakowym 1570 mm, wyposażony w zwijaną plandekę, drabiny zewnętrzne zamocowane z lewej i prawej strony przodu kontenera, gwarancja 24 miesiące |  |

……………………… dnia ………………	                            …………………………………….

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)