Do obsługi Systemu aktualnie funkcjonującego w ZGK Ustka posiadamy:
Nazwa (ilość)	Uwagi
Antena RFID (4 szt.)	Antena do odczytywania transponderów RFID o częstotliwości 866 mHz
Panel kierowcy (3 szt.)	M.T.T. Tablet / Ekran dotykowy 7 cali LCD 1280x800 IPS / Obudowa pyło i wodoodporna / Support IEEE 802.11b/g/n / Temperatura pracy -20° C do 50° C / Temperatura przechowywania - 24° C do 50° C / Zasilanie 3,7V, 7200 mAh / Rozmiar 209mm X 139mm X 19mm / Waga 590 g
Waga zamontowana pod zabudową pojazdu DAF oraz VOLVO(2 szt.)	producent: RINSTRUM, typ: R 420, / system wagowy posiada legalizację Głównego Urzędu Miar w minimum III klasie OIML, a także certyfikat jakości i bezpieczeństwa CE, / tolerancja dokładności pomiaru dla całej zabudowy wraz z lejem wynosi 10 kg, / system wagowy wraz z urządzeniami monitorującymi gwarantuje prawidłową pracę w zakresie temperatur -25 do + 60 stopni C, / obciążenie 200-12000 kg, / wielkość działki legalizacyjnej 10 kg.
Waga zamontowana pod zabudową pojazdu SCANIA (1 szt.)	producent: RINSTRUM, typ: R 420, / system wagowy posiada legalizację Głównego Urzędu Miar w minimum IIII klasie OIML, a także certyfikat jakości i bezpieczeństwa CE, / tolerancja dokładności pomiaru dla całej zabudowy wraz z lejem wynosi 10 kg, / system wagowy wraz z urządzeniami monitorującymi gwarantuje prawidłową pracę w zakresie temperatur -25 do + 60 stopni C, / obciążenie 100-9800 kg, / wielkość działki legalizacyjnej 10 kg.
Waga najazdowa	producent: RINSTRUM, typ: R 320, / system wagowy posiada legalizację Głównego Urzędu Miar w minimum IIII klasie OIML, a także certyfikat jakości i bezpieczeństwa CE, / obciążenie 200-25000 kg, / wielkość działki legalizacyjnej 10 kg.
Panele ręczne do skanowania etykiet na workach (2 szt.)	M3 SMART / Częstotliwość elementu skanującego: 50 Hz / Szybkość odczytu (skany/s): 200 / Odległość odczytu (mm): 430 / Temperatura pracy: od 0° C do 50° C / Wilgotność pracy: 5% - 95% / Odczytywane kody kreskowe: / UPC/EAN / UPC/EAN z uzupełnieniami / UPC/EAN 128 / Code 39 / Code 39 Full ASCII / Code 39 TriOptic / Code 128 / Code 128 Full ASCII / Codebar, Interleaved 2 of 5 / Discrete 2 of 5 / Code 93, MSI, Code 11 / IATA / Różne odmiany GS1 DataBar (Dawniej RSS) / Chinese 2 of 5
Drukarka etykiet (1 szt.)	TSC TC200
Żuraw HDS zamontowany na pojeździe DAF GSL 45 KL	Udźwig maksymalny – 3650 kg / Maksymalny wysięg – 7,4 m / Dopuszczalne udźwigi żurawia: / - wysięg 2 m, udźwig 3650 kg; / - wysięg 2,25 m, udźwig 3295 kg; / - wysięg 3,8 m, udźwig 2030 kg; / - wysięg 5,5 m, udźwig 1370 kg; / - wysięg 7,25 m, udźwig 1010 kg;
Żuraw HDS zamontowany na pojeździe DAF GSL 08559	Udźwig maksymalny – 3650 kg / Maksymalny wysięg – 7,4 m / Dopuszczalne udźwigi żurawia: / - wysięg 2 m, udźwig 3650 kg; / - wysięg 2,25 m, udźwig 3295 kg; / - wysięg 4,4 m, udźwig 1740 kg; / - wysięg 5,5 m, udźwig 1370 kg; / - wysięg 7,25 m, udźwig 1010 kg;
Systemy GPS	Systemy GPS na następujących pojazdach zapewniają firmy GLOBTRAK (DAG GSL AP 10, VOLVO GSL 93 CN, SCANIA GSL 31598) oraz PROGRESS GPS (DAF GSL 45 KL, DAF GSL 08559)

Za wyjątkiem wagi najazdowej, wag zamontowanych na pojazdach DAF i VOLVO, żurawi HDS oraz Systemów GPS zamontowanych na hakowcach wszystkie podzespoły zapewniała firma GLOBTRAK z Kielc.