Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU

- Ofertowany pojazd – samochód do przewozu osób i rzeczy:

Marka: ……………………………………..

Model: ……………………………………..

Rok produkcji: ……………………………..

| Lp. | Wymagany parametr | Charakterystyka oferowanego pojazdu – wypałnia Wykonawca (wpisać TAK lub NIE) wymagane parametry | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego (rok produkcji IV kwartał 2021, 2022 lub 2023) samochodu do przewozu osób i rzeczy. Zamawiający dopuszcza samochód rejestrowany na dealera. Przebieg samochodu nie może być większy niż 20 tys. km. |  |  |
| 2. | Oferowany i dostarczony samochód musi spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów, cech i wyposażenia nie gorsze niż określone poniżej: |  |  |
| 1) | pojazd posiada silnik spalinowy i powinien spełniać europejski standard emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywą CEE EURO 6, w tym emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów; |  |  |
| 2) | nadwozie z zabudową osobową (brygadowa); |  |  |
| 3) | pojemność skokowa min. 1400 cm3; |  |  |
| 4) | moc maksymalna min. 90 KM; |  |  |
| 5) | rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm nie większy jak 2975 mm; |  |  |
| 6) | całkowita długość pojazdu nie może przekroczyć 4760 mm; |  |  |
| 7) | z homologacją na przewóz 5 osób; |  |  |
| 8) | 6 stopniowa manualna skrzynia biegów; |  |  |
| 9) | wnętrze pojazdu zabudowane (tapicerka i elementy plastikowe bez widocznych elementów blaszanych); |  |  |
| 10) | możliwość demontażu siedzeń w 2 rzędzie; |  |  |
| 11) | całkowita pojemność bagażnika min. 680 litrów; |  |  |
| 12) | pięciodrzwiowy z podwójnymi przesuwnymi drzwiami bocznymi; |  |  |
| 13) | wspomaganie kierownicy; |  |  |
| 14) | kierownica wielofunkcyjna; |  |  |
| 15) | podgrzewany fotel kierowcy i pasażera; |  |  |
| 16) | poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; |  |  |
| 17) | boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w 1. rzędzie siedzeń; |  |  |
| 18) | przednie lampy przeciwmgielne |  |  |
| 19 | nawigacja; |  |  |
| 20) | tempomat; |  |  |
| 21) | sygnalizacja (czujnik) niezapiętych pasów bezpieczeństwa; |  |  |
| 22) | systemy ABS, stabilizacji toru jazdy oraz wspomagania hamowania; |  |  |
| 23) | asystent ruszania na wzniesieniu; |  |  |
| 24) | minimum blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) lub alarm; |  |  |
| 25) | centralny zamek ze zdalnym sterowaniem; |  |  |
| 26) | szyba kierowcy i pasażera w 1 rzędzie sterowane elektrycznie; |  |  |
| 27) | tylna szyba ogrzewana; |  |  |
| 28) | czujnik deszczu i zmroku; |  |  |
| 29) | koło zapasowe; |  |  |
| 30) | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka; |  |  |
| 31) | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka; |  |  |
| 32) | regulacja wysokości fotela kierowcy; |  |  |
| 33) | wszystkie zagłówki z regulacją wysokości; |  |  |
| 34) | klimatyzacja w przedniej i w tylnej części pojazdu z nawiewem |  |  |
| 35) | czujniki parkowania – tył; |  |  |
| 36) | kamera cofania; |  |  |
| 37) | instalacja radiowa z głośnikami i anteną; |  |  |
| 38) | gniazdo zapalniczki lub port USB dla 1 rzędu siedzeń; |  |  |
| 39) | radioodtwarzacz; |  |  |
| 40) | schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera |  |  |
| 41) | komplet kołpaków (4 szt.), w przypadku gdy samochód posiada felgi stalowe |  |  |
| 42) | kolor nadwozia – barwa stonowana (np. odcienie szarości, srebra, brązu, grafitu, granatu i czerni); |  |  |
| 43) | pierwszy rząd dwa fotele, drugi rząd trzy miejsca siedzące; |  |  |
| 44) | zestaw kół zimowych; |  |  |
| 45) | zestaw 2 kluczy |  |  |

- Gwarancja

| 1) | Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym |  |  |
| 3) | W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych |  |  |
| 4) | Warunki gwarancji: wymagana gwarancja jakości na pojazd min. 24 m-ce, bez limitu roboczogodzin |  |  |

Uwaga!

W przypadku złożenia z ofertą przedmiotowego Opisu technicznego oferowanego pojazdu, który nie potwierdza zgodności oferowanych dostaw lub usług z wymaganiom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuca ofertę