Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

I. WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE POJAZDU, KTÓRY ZOSTANIE PODSTAWIONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO POD ZABUDOWĘ:

1.	żuraw hydrauliczny HDS zamontowany na kabinę pojazdu na posiadanym przez Zamawiającego     samochodzie DAF

2.	odległość kabiny do urządzenia hakowego 830 mm

3.	dopuszcza się możliwość przesunięcia urządzenia hakowego maksymalnie o 50 mm (maksymalna szerokość – grubość – w stanie złożonym HDS 875 mm)

5.	warunki techniczne podwozia DAF stanowią załącznik nr 7 do SIWZ

II. WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE ŻURAWIA HYDRAULICZNEGO HDS

1.	wysięg hydrauliczny minimum 7000 mm

2.	udźwig przy wysięgu 7 metrów - minimum 980 kg

3.	wciągarka hydrauliczna do otwierania zasobników na surowce wtórne ( z tzw. funkcją otwierania pojemników typu „dzwon” )

4.	sterowanie po obu stronach żurawia

5.	sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2014 wcześniej nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający nienaruszone cechy używania, kompletny oraz wolny od wad technicznych i prawnych, a także dopuszczony do używania zgodnie z przeznaczeniem.

6.	podpory boczne opuszczane hydraulicznie

7.	zabudowa musi posiadać znak CE i dopuszczona do eksploatacji przez dozór techniczny ( odbiór UDT urządzenia )

8.	minimalna gwarancja zabudowy 24 miesiące

9.	maksymalny udźwig żurawia nie mniejszy niż 4 tony, dopuszcza się udźwig żurawia do 3.650 kg

10.	zakres obrotu żurawia nie mniejszy niż 360 º

11.	żuraw powinien być wyposażony w dodatkową funkcję pozwalającą na pracę żurawia z chwytakiem do materiałów sypkich.